## Slide 1
R
RCP LOG ANALYSIS
RCP 실전 로그 분석
매뉴얼
현장 운영 로그 전 32종 수록 · Micron AATT Taichung · STOTA20100
32
로그 종류 전체
44
운영 차량 (OHT)
4
프로그램
8
PLC
표본 : 2026-08-03 현장 로그 | 모든 예시는 실제 로그 발췌 | v3.0

## Slide 2
로그를 남기는 4개 프로그램
각 로그는 OCS 를 중심으로 한 통신 방향으로 구분한다
OCS (RCP 서버)
STOTA20100
HOST (MCS)
상위 반송 시스템
OHT 차량
44대 (U.50~114)
PLC 장비
PLC 1~8 · 설비
CoreForm
PLCDRIVERFORM
MCSIF_Form · Secom
CoreForm
OHT ↔ OCS
차량 통신·반송·주행
22종 · 2,546 MB
MCSIF_Form
HOST ↔ OCS
Host 명령/이벤트 변환
4종 · 288 MB
Secom
HOST ↔ OCS
SECS/HSMS 통신 원문
3종 · 9,689 MB
PLCDRIVERFORM
PLC ↔ OCS
장비 태그 읽기/쓰기
3종 · 24 MB
분석의 90%는 CoreForm. Secom 은 하루 170MB — 시각·SystemBytes 를 특정한 뒤 그 부분만 연다

## Slide 3
전체 로그 32종 지도
이 매뉴얼은 32종 전부를 실제 로그와 함께 다룬다
CoreForm — 차량 통신
Comm
CommT
CommException
CoreForm — 반송 지시
Order
OrderNack
OrderFail
SelectOrder
HandOver
CoreForm — 주행·경로
MoveHistory
PntOccupy
Finder
TM
HomeChange
Test
CoreForm — 상태·감시
Event
Ping
Warning
VehicleEvent
PlcTag
UIException
CoreForm — Host 메시지
MsgRecv
MsgSend
MCSIF_Form
MCSSystem
SecsMsgTransfer
WCFMsgTransfer
WCFMsgTransferXML
PLCDRIVERFORM
ReadWrite
PlcCommLog
MsgTransfer
Secom
SECS-II
SECS-I
SECOMDRIVER
각 로그는 이후 슬라이드에서 [실제 로그 라인] + [필드 구조] + [역할·확인 시점] 순으로 설명한다

## Slide 4
Comm ① 차량 상태보고 [R:01]
CoreForm · OHT ↔ OCS | 가장 중요한 로그
08-03 09:01:02.626, U. 80 [R:01] [ 1286, 0, 0, 1291],ST=[ 1288],SEG=[ 286],M=[A],S=[G],
E=[ 0],D=[ 515],P=[4200],N=[-],NP=[ 0],R=[00],B=[00],MD=[00],JOB=[ 40802019],[ 31ms, 874ms]
필드 (사양서 OHT PROTOCOL 3.4.6 TYPE 0x01 순서 그대로)
[①②③④]
현재 바코드 / 방향 바코드 / (미사용·항상0) / 최종 목적지
ST=
경로변경 분기 — 분기 바코드 바로 다음 (Station 아님)
SEG=
현재 세그먼트(레일) 번호
M= / S=
차량 모드(A=Auto) / 주행 상태
E=
알람 코드 — 0이면 정상
D= / P=
직전 바코드에서 온 거리 / 현재 속도
N= / NP=
다음 차량 명령 / 그 바코드 위치
R= / B=
화물 점유 / 차량 상태 비트(01정위치 02에러 04인터락 10PAUSE)
MD=
모듈 정보 (청소모듈 유무·ON/OFF)
JOB=
작업번호(오더) — Order 로그 조인 키
[ , ]
처리시간 ms, 통신주기 ms
역할 차량이 주기적으로 보내는 상태 전문. 위치·속도·알람·작업번호가 한 줄에 전부 들어 있다.
확인 차량 관련 모든 문제의 시작점. 읽는 순서 → E=(알람) → S=(상태) → JOB=(오더) → 대괄호 → P=(속도)
같은 로그에 함께 남는 다른 줄
[S:11] MOVE / [S:2A] MOVE-M (이동 지령) · [R:11] MOVE-REPLY. COOE:[0] (응답) · Make ViaPoint (경유점 산출) HandleVehicleAtHome-InitAlloc (홈 대기 재배정) · FreeAll (점유 일괄 해제)

## Slide 5
Comm ② 핵심 4개 값이 채워졌다 빠지는 과정
U.111 현장 로그 : 오더 735129 완료 → 적재 → 새 오더까지 45초
①
JOB=
현재 오더
Order 로그에서 이 차량이 받은 지시를 확인한다
②
TP
최종 목적지
그 오더의 목적지. 오더가 끝나면 0 으로 빠진다
③
DP
방향 바코드
다음 분기에서 갈 방향. 그 분기를 지나면 다음 분기로 갱신
④
ST=
경로변경 분기
분기 바코드 바로 다음 바코드. 재지령 가능한 마지막 지점
시각 CP DP ST TP S 해석
09:29:31 1303 1304 1305 10620 G 4개 모두 값 — 정상 주행
09:29:33 1304 1267 1305 10620 G 1304 통과 → DP 다음 분기로
09:29:34 1304 1267 1267 10620 G ST 도 1267 로 따라 갱신
09:29:43 1267 0 0 10620 G 분기 통과 → DP·ST 빠짐
09:29:46 1267 0 0 10620 G 목적지 앞 감속 (P=0)
09:29:47 10620 0 0 0 A 도착 → TP 빠짐
09:29:49 10620 0 0 0 L 적재 시작
09:30:12 10620 0 0 0 O 적재 완료
09:30:14 10620 1276 1270 1283 G 새 오더 → 4개 다시 채워짐
09:30:17 1271 1276 1275 1248 G 주행 재개
현장에서 확정된 규칙
· TP 는 수행 중인 오더의 목적지 → TP=0 은 "지시 없음" (다음 오더 대기) · DP·ST 는 분기를 지날 때마다 다음 분기로 갱신되고, 남은 분기가 없으면 0 · 도착 순간 TP 가 빠지고 S 가 A 로 바뀐다
대괄호 3번째(BP)는 이 사이트에서 쓰지 않는다
4개 날짜 · 12개 시간대 · 상태보고 663,925건을 전수 검사한 결과 3번째 값이 0 이 아닌 건은 0 건. 경로변경 분기는 ST= 로 올라온다.
역할 핵심 4개(JOB·TP·DP·ST)가 채워졌다 빠지는 주기가 곧 오더 한 건이다.
확인 차량이 멈춰 있으면 마지막 줄의 TP 부터 본다 — TP=0 이면 지시가 없는 것이고, 값이 있으면 가는 중인데 못 가는 것이다

## Slide 6
Comm ③ S= 주행 상태와 명령 코드
사양서가 상태 문자와 CMD 코드를 정의해 둠
G
주행중
A
정위치
L
적재중
O
적재완료
U
하역중
N
하역완료
정상 이적재 한 사이클 · 마지막 N 이후 다시 G 로 돌아간다 · 중간에서 멈추면 그 단계가 고장 지점
나머지 상태 문자
I
초기상태
X
정지
E
에러
B / C
업데이트중 / 완료
Q / W
스캔중 / 완료
명령 코드 (사양서 CMD)
11
MOVE — 이동 지령
2A
MOVE-M — 목적지 연장 이동
12
ROUTE-CHANGE — 경로 변경
13 / 14
PAUSE / RESUME
21 / 22
FROM / TO — 적재 / 하역
COOE 응답 코드
0 성공 · 1 수행 불가 · 2 UnknownHeader · 3 UnknownCMD · 4 차량번호 불일치 · 5 사이즈 이상 · 6 위치값 이상 [S:11] 을 보냈는데 [R:11] MOVE-REPLY 가 없으면 차량이 명령을 수신하지 못한 것이다
실무 최우선 신호 : S=G 인데 P=0 지속 (주행 지령은 받았는데 못 움직임) · S=L 또는 U 에서 정체 (이적재 PIO 미완료)

## Slide 7
CommT · CommException
CoreForm · OHT ↔ OCS
CommT
차량 통신 타임아웃
09:30:48.104, U. 51 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1102
09:30:48.901, U. 78 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1018
09:30:53.853, U. 86 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1238
09:31:01.335, U. 54 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1103
09:31:06.303, U.112 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1413
09:31:07.740, U. 61 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1229
09:31:12.879, U. 86 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1030
09:31:17.331, U. 61 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1238
09:31:21.346, U. 89 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1266
09:31:26.782, U. 75 TimeOut, M=A, S=G, PNT=1311
역할 차량 응답이 제 시간에 오지 않은 건만 뽑아 기록.
확인 무선 품질 점검. 실측 정상 = 1시간 491건, 차량당 18~24건 고르게
추정 PNT 가 특정 구간에 몰리면 그 구간 전파 음영으로 판단
M= / S=
타임아웃 당시 모드 / 주행 상태
PNT=
타임아웃 당시 차량 위치 바코드
CommException
통신 계층 .NET 예외
10:26:44.709, Cannot access a disposed object.
Object name: 'System.Net.Sockets.Socket'.
10:26:44.709, System.Private.CoreLib
10:26:44.709, at System.Net.Sockets.Socket.
Shutdown(SocketShutdown how)
at DNLibUdpSocket.AsyncUdpSocketClient.Close()
10:37:34.422, Cannot access a disposed object.
Object name: 'System.Net.Sockets.Socket'.
10:42:03.589, Cannot access a disposed object.
Object name: 'System.Net.Sockets.Socket'.
역할 통신 소켓 정리 과정에서 발생한 예외와 스택.
확인 용량이 갑자기 커지면 재접속 폭증 신호. 하루 2KB 수준이 정상
추정 해제된 소켓 접근은 연결 종료의 부수 예외 — 원인이 아닌 결과
다중 라인
1건이 4~5줄. 건수는 타임스탬프 줄만 센다

## Slide 8
Event · Ping
CoreForm · 서버 상태와 네트워크
Event
서버 리소스 (3초 주기)
09:29:57.336, [CPU: 0.0/ 0.2] [RAM:2280M/59.8%]
[DB: 0] [HQ: 0] [PQ: 0]
09:30:00.435, [CPU: 0.0/ 0.6] [RAM:2280M/59.8%] ...
09:30:03.528, [CPU: 0.1/ 1.0] [RAM:2280M/59.8%] ...
09:30:06.620, [CPU: 0.0/ 0.0] [RAM:2280M/59.8%] ...
09:30:09.714, [CPU: 0.1/ 0.6] [RAM:2280M/59.8%] ...
09:30:12.806, [CPU: 0.0/ 0.0] [RAM:2280M/59.8%] ...
09:30:34.459, [CPU: 0.1/ 1.8] [RAM:2280M/59.8%] ...
역할 3초 주기로 서버 리소스와 3종 큐를 기록.
확인 서버가 느릴 때. 실측 정상 = CPU 0~0.1%, RAM 2,280M/59.8% 고정, 큐 전부 0
CPU
Core 사용률 / 시스템 전체 (%)
RAM
Core 사용량(MB) / 시스템 전체(%)
DB/HQ/PQ
DB · Host · PLC 큐 대기 건수
Ping
전 노드 ICMP 응답
09:00:43.817, No.61,IP=10.1.0.61,Byte=32,Time=14,
Status=Success
09:00:43.818, No.153,IP=10.1.1.53,...,Time=14,Success
09:00:43.822, No.155,IP=10.1.1.55,...,Time=19,Success
09:00:43.835, No.50,IP=10.1.0.50,...,Time=31,Success
09:00:43.835, No.150,IP=10.1.1.50,...,Time=32,Success
09:00:43.868, No.60,IP=10.1.0.60,...,Time=65,Success
09:00:44.320, No.73,IP=10.1.0.73,...,Time=1,Success
역할 차량 2채널과 주변 설비 IP 에 대한 주기적 ICMP 결과.
확인 네트워크 물리 연결 확인. 실측 정상 = 성공률 99.87%, 평균 14.1ms
추정 No.50 과 No.150 은 같은 차량의 두 채널 — 한쪽만 죽으면 이중화만 깨진다
10.1.0.NN
차량 NN 채널1 (No.NN)
10.1.1.NN
차량 NN 채널2 (No.1NN)
Time / Status
응답 ms / Success·TimedOut

## Slide 9
PntOccupy — 정션 하나를 통째로 읽는다
CoreForm · OHT ↔ OCS | JCR 1030, 09:01 현장 로그 : 세 차량이 순서대로 통과하는 15초
09:01:02.872 U. 81 JCR-OCCU ->> Confirm U.81 이 JCR 1030 선점 (1292→1427 방향)
09:01:02.874 U. 83 JCR-OCCU ->> Deny 2ms 뒤 반대편(1426→1293)에서 요청 → 거부
09:01:03.073 U. 83 JCR-OCCU ->> Deny 약 200ms 간격으로 재시도
09:01:03.272 U. 83 JCR-OCCU ->> Deny (8초간 약 40회 반복)
09:01:10.626 U. 81 NONE-RELE ->> Confirm U.81 통과 완료 — 점유 해제
09:01:10.786 U. 83 JCR-OCCU ->> Confirm 0.16초 뒤 U.83 승인
09:01:17.806 U. 83 NONE-RELE ->> Confirm U.83 통과 완료 — 해제
09:01:17.903 U.111 JCR-OCCU ->> Confirm 다음 차량이 곧바로 진입
필드 (원문 형식)
UID=993B, <<-, U. 83, PNT=[1426,1293,1427],
CMD=JCR-OCCU, TY=JCR, JCR=1030, DR=0
UID=
요청/응답 매칭 ID
<<- / ->>
차량→OCS 요청 / OCS→차량 응답
PNT=
합류 진입 전 / 합류 / 추가 점유 바코드
CMD=
JCR-OCCU 점유 요청 · NONE-RELE 해제
RESULT=
Confirm 승인 · Deny 거부 · AlreadyConfirm
JCR= / DR=
합류부 번호 / 도어 번호
역할 합류부(JCR)·도어 점유권 요청과 승인/거부 이력.
확인 정션 앞에서 차량이 막힐 때. JCR 번호 하나로 필터하면 통과 순서가 그대로 보인다
판정
· Deny 반복 시간 = 앞차 통과 시간 (정상) · 실측 1시간 : Deny 23,716 / Confirm 10,723 · 해제 없이 Confirm 지속 → 점유 고착, 뒤차 전부 막힘

## Slide 10
Order — 반송 지시 생애주기
CoreForm · 지시 한 건이 처리되는 전 과정
08-03 09:08:23.783, [N. 40624628] U. 62, HomeOrder Event Occured, Point=1157
08-03 09:08:23.814, [N. 40624628] U. 62, Vehicle OrderEvent Received, EventNumber=823782, EventType=NEW_ORDER, OrderType=HomeOrder
08-03 09:08:23.814, [N. 40624628] U. 62, NewOrder EventReceived, OrderType=HomeOrder, TargetPnt1=1157
08-03 09:08:24.689, [N. 40624628] U. 62, Return#6, Step = WAIT_UNTIL_TARGET_REACHED
08-03 09:08:26.611, [N. 735049] U. 79, Write PLC CstID = TPKD8688
08-03 09:08:27.125, [N. 40817056] U. 81, OrderFinished, From= 0, To= 0, Finish=True, HandOverCnt=0
정상 처리 5단계
1
Event Occured
2
OrderEvent Received
3
NewOrder EventReceived
4
WAIT_UNTIL_TARGET_REACHED
5
OrderFinished
[N. nnnn]
작업번호 — Comm 의 JOB= 과 같은 값
OrderType
HomeOrder / FromToOrder / MoveOrder
EventType
NEW_ORDER / ORDER_DELETE
TargetPnt1
목적지 포인트
HandOverCnt
인계 횟수
Write PLC CstID
카세트 ID 를 PLC 에 기록
역할 반송 지시의 발생부터 완료까지 각 단계를 작업번호별로 기록.
확인 지시가 어디까지 처리됐는지 추적. [N. 번호] 로 grep 하면 5단계 중 어디서 끊겼는지 보인다
Event Occured 에서 끝 → 배차 실패(SelectOrder·OrderNack) | WAIT 에서 멈춤 → 주행 정체(Comm·PntOccupy)

## Slide 11
OrderNack · OrderFail
CoreForm · 지시가 실패한 경우만 남는다 (드물게 나오므로 나오면 반드시 본다)
OrderNack
지시 거부와 사유
09:48:46.977, Type=ToOrder,
CstID=UNKNOWNSTOTA20100260803094846336444,
Result=Call Prevented, VehicleNumber = 50,
CmdID = 737278, EventNumber = 4846648, Trig=HOST
09:48:47.493, Type=ToOrder, ... Result=Call Prevented,
VehicleNumber = 50, CmdID = 737279, Trig=HOST
09:52:52.354, Type=FromOrder, CstID=TPK40673,
Result=Cannot find Cassette ID, Trig=HOST
역할 지시를 받았으나 실행하지 않고 거부한 건과 그 사유.
확인 Host 지시가 실행되지 않을 때 가장 먼저. 실측 정상 = 1시간 3건
Type
FromOrder 적재 / ToOrder 하역
CstID
카세트 ID. UNKNOWN... 은 미인식
Result
거부 사유 — 핵심
CmdID·EventNumber
MCSSystem 과 조인하는 키
Trig
HOST(상위) / GT(수동)
OrderFail
지시 인계 실패
08-02 20:08:09.038, [N. 731343] U.111,
GetOrder with handOver fail=731342
08-03 17:53:40.725, [N. 737096] U. 86,
GetOrder with handOver fail=737094
※ 하루 종일 몇 건만 나오는 로그
파일 자체가 없는 시간대가 대부분
역할 다른 차량으로부터 작업을 인계받으려다 실패한 건.
확인 작업이 계속 떠돌 때. HandOver 로그에서 fail= 번호를 추적한다
[N. nnnn]
인계받으려던 작업번호
fail=nnnn
인계원(源) 작업번호

## Slide 12
SelectOrder · HandOver
CoreForm · 배차와 인계
SelectOrder
배차 후보 평가
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 54, W= 28336,
MW= 1518336, [ 1016, 0, 0]->[22112]
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 57, W= 28836, ...
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 61, W= 28274, ...
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 65, W= 16089, ...
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 79, W= 12014, ...
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 86, W= 25840, ...
[#0] ToVeh, [N. 735080] > U. 63, W= 59331, ...
역할 지시 하나에 대해 전 후보 차량의 배차 가중치를 계산한 표.
확인 "왜 저 차량이 갔나" 에 답하는 로그. 위 예는 W=12014 인 U.79 선택
[N. nnnn]
배차 대상 작업번호
W=
가중치 — 가장 작은 차량이 선택됨
MW=
보정 포함 최종 가중치
[a,b,c]->[d]
차량 현재위치 → 목적지
HandOver
작업 배정·인계
09:42:12.591, U. 65, [N.735211], ALLOCATE2,
HO=[ 0], PRIO= 9, TOCNT=0, START=0,
09:42:22.714, U. 65, [N.735211],
HANDOVER2-FIRSTORDER, HO=[ 1], PRIO= 9,
09:42:25.259, U. 67, [N.735211], ALLOCATE2,
HO=[ 1], PRIO= 9, TOCNT=1, START=0,
09:42:34.163, U. 67, [N.735211],
HANDOVER2-SECONDORDER, HO=[ 1], PRIO= 9,
역할 작업이 어느 차량에 배정되고 다른 차량으로 넘어가는 이력.
확인 작업이 계속 넘어갈 때. 위 예 : 735211 이 U.65 → U.67 로 22초 만에 인계
추정 PRIO 값의 의미는 파라미터 설정에 따라 다를 수 있음
ALLOCATE2
차량에 작업 배정
HANDOVER2-*
인계 발생 (FIRST/SECONDORDER)
HO=[n]
인계 횟수 — 3 이상이면 떠도는 중
PRIO=
우선순위 (9 높음 / 50 보통)
TOCNT=
타임아웃 횟수 (추정)

## Slide 13
MoveHistory · HomeChange
CoreForm · 차량 실시간 위치
MoveHistory
포인트 통과 이력
09:03:56.911, U. 69 L Pnt= 1088, Seg= 87, Time= 874, #1
09:03:57.005, U. 51 L Pnt= 1401, Seg= 400, Time= 1780, #1
09:03:57.036, U.112 L Pnt= 1407, Seg= 406, Time= 874, #1
09:03:57.083, U. 72 L Pnt= 1357, Seg= 356, Time= 1913, #1
09:03:57.458, U. 65 L Pnt= 1238, Seg= 237, Time= 874, #1
09:03:57.505, U. 57 L Pnt= 1335, Seg= 334, Time= 7997, #1
09:03:57.786, U.114 L Pnt= 1344, Seg= 337, Time= 3561, #1
09:03:58.114, U. 72 L Pnt= 1359, Seg= 358, Time= 516, #1
역할 차량이 실제로 통과한 포인트와 구간별 소요시간.
확인 정체 구간 찾기. Seg 별로 Time 평균을 내면 어느 레일이 느린지 바로 나온다
추정 위 예에서 U.57 의 7,997ms 는 평균(874ms)의 9배 — 그 구간을 의심
Pnt= / Seg=
통과한 바코드 / 세그먼트(레일)
Time=
그 구간 소요시간 (ms)
L / #1
L=통과 기록, #1=구분자 (추정)
HomeChange
홈 포인트 변경
09:29:49.760, [N. 0] U. 80, HomeChanged2 1291 -> 1431,
CurPoint : 1291, CheckCurPnt : 0, ForEscape : 1 #4
09:29:50.775, [N. 0] U. 84, HomeChanged2 1425 -> 1297,
CurPoint : 1425, ForEscape : 1 #4
09:29:51.121, [N. 0] U. 69, HomeChanged2 5 -> 1206,
CurPoint : 21018, ForEscape : 1 #-1
09:29:52.400, [N. 0] U. 83, HomeChanged2 1297 -> 1419, ...
09:29:53.087, [N. 0] U. 79, HomeChanged2 1066 -> 1363, ...
역할 차량 대기(홈) 위치가 재배치된 이력.
확인 차량이 예상과 다른 곳에 대기할 때. 초 단위 연쇄 변경은 정상(서로 비켜주는 동작)
추정 CurPoint 가 21018·11153 처럼 1~2만대면 가상 포인트(라인아웃/대기구역)
HomeChanged2 A->B
홈 포인트를 A 에서 B 로 변경
CurPoint
변경 시점의 차량 위치
ForEscape
1 이면 대피 목적 변경
#4 / #-1
변경 사유 코드 (추정)

## Slide 14
Finder · TM
CoreForm · 경로 탐색과 세그먼트 계산
Finder
경로 탐색 결과
09:01:51.630, U. 89, F=1271 T=1259 Seg=270 Pnt=1271, W=0
09:01:51.630, U. 89, InitRH, E=3
09:01:51.630, U. 89, M=1271-1272-1273-1274-1275-1258-
1259-*-1-*-1-*-1-*-1-, W=1
09:01:51.630, U. 89, Tm=0.4617, O
09:01:51.567, U. 64, F=10758 T=10758 Seg=399 Pnt=1399, W=20
09:01:51.677, U. 63, F=10520 T=10520 Seg=233 Pnt=1233, W=20
09:01:24.590, U. 56, F=21404 T=21404 Seg=256 Pnt=1256, W=20
역할 목적지까지의 경로를 계산한 결과와 소요시간.
확인 경로가 이상하거나 탐색이 느릴 때. 정상 Tm 은 1ms 미만
F= / T=
탐색 출발 / 목적 포인트
Seg= / Pnt=
현재 세그먼트 / 현재 포인트
M=
확정된 경로 (하이픈 연결)
Tm= / O
탐색 소요 ms / O=성공
W=
가중치. F=T 인 경우 20 (이동 없음)
TM
세그먼트 점유 계산
09:01:51.630, U. 89, AllocSegW = 0,
SegList = 271,272,273,274,775,258
P=1271, S=271, C=1, Tr=0, Tm = 0.0035
P=1272, S=272, C=2, Tr=502, Tm = 0.01
P=1273, S=273, C=3, Tr=1001, Tm = 0.011
P=1274, S=274, C=4, Tr=1501, Tm = 0.0122
Brk. Pnt OutSegSize. Pnt=1436, Tm=0.0089
W=0 R=0.0133
역할 Finder 가 정한 경로에 대해 세그먼트별 점유·소요를 계산.
확인 경로는 나왔는데 차량이 가지 않을 때. Brk. 지점이 계산이 멈춘 곳
AllocSegW
세그먼트 할당 가중치
SegList
경로상 세그먼트 목록
P= / S= / C=
포인트 / 세그먼트 / 순번
Tr= / Tm=
누적 주행시간 ms / 계산 소요 ms (Tr 추정)
Brk.
계산 중단 지점

## Slide 15
VehicleEvent · Test
CoreForm · 알람 이력과 검증 출력
VehicleEvent
차량 알람 등록/해제
09:34:03.852, U. 85 DeleteAlarmDB = VEHICLE_189
09:34:06.071, U. 78 DeleteAlarmDB = VEHICLE_30
09:34:07.008, U. 61 DeleteAlarmDB = VEHICLE_30
09:34:08.898, U. 68 DeleteAlarmDB = VEHICLE_30
09:34:13.289, U. 50 RegistProcess
09:34:25.722, U. 78 DeleteAlarmDB = VEHICLE_30
09:34:25.894, U. 79 DeleteAlarmDB = VEHICLE_30
09:34:26.659, U. 61 DeleteAlarmDB = VEHICLE_30
역할 차량 알람이 DB 에 등록/해제된 이력.
확인 알람 이력 확인. 30번은 혼잡도 계측값으로 읽는다 (알람이라기보다 정체 지표)
추정 여러 차량의 30번이 연달아 해제 = 막혔던 행렬이 풀리는 순간
DeleteAlarmDB
알람 해제 (VEHICLE_번호)
RegistProcess
차량 등록
VEHICLE_30
전방 차량감지 정지 — 실측 504건/시간
VEHICLE_31
전방 사람감지 — 실측 3건/시간
Test
개발·검증용 출력
09:36:07.075, U. 53, SamePath Index,
FromI=14, ToI=14,
Matrix=1015-1015-*-1-*-1-*-1-*-1-, W=1
09:37:03.074, U. 87, SamePath Index,
FromI=15, ToI=15, Matrix=1016-1016-..., W=1
09:42:06.217, U. 86, SamePath Index,
FromI=55, ToI=55, Matrix=1057-1057-..., W=1
09:44:59.442, U. 78, FromI=146, ToI=146, ...
역할 경로 매트릭스 검증용 임시 출력.
확인 운영 판단 근거로 쓰지 않는다. 개발/검증 시에만 참고
추정 FromI = ToI 인 케이스만 기록되는 것으로 보임
SamePath Index
출발과 목적이 같은 경로
FromI / ToI
경로 매트릭스 인덱스
Matrix
경로 매트릭스 값

## Slide 16
MsgRecv · MsgSend
CoreForm · Host 와 주고받는 메시지
MsgRecv
수신 메시지
09:34:50.811, [Recv] No.3450811, Msg Event Catched
09:34:50.856, [Info] No.3450811, Msg Event Process,
Type = RemoteCommandTransferFromTo
09:34:51.388, AliveCheck. Id=0
09:35:01.698, AliveCheck. Id=0
09:35:12.008, AliveCheck. Id=0
09:35:33.176, [Info] No.3533176, Msg Event Process
Start, EventName = ManualCommandInsert, Ip = 10.1.3.219
역할 HOST와 HMI 로부터 수신한 명령/이벤트.
확인 Host 지시가 도착했는지, 누가 수동 조작했는지 확인. AliveCheck 끊기면 연동 단절
[Recv] Catched
메시지 수신
Type=
RemoteCommandTransferFromTo 등 명령 종류
AliveCheck
약 10초 주기 생존 확인
Ip =
발신 단말 IP — HMI 수동 조작 추적
MsgSend
송신 이벤트
09:11:24.584, [S] No.1124587, gRpc Host Send Success,
Name = EventTransferPaused, Remain = 0
09:11:24.895, ... Name = EventVehicleCarrierRemoved, Remain = 1
09:11:24.895, ... Name = EventVehicleDepositeCompleted, Remain = 0
09:11:25.629, ... Name = EventAlarmSetReport, Remain = 1
09:11:25.630, ... Name = EventAlarmSet, Remain = 0
09:11:25.630, ... Name = EventUnitAlarmSet, Remain = 0
09:11:26.677, ... Name = EventAlarmClearReport, Remain = 1
역할 OCS 가 Host 로 올린 이벤트.
확인 Host 보고가 나갔는지 확인. Remain 이 계속 쌓이면 Host 응답 지연
추정 알람은 3종 세트로 나간다 : AlarmSetReport + AlarmSet + UnitAlarmSet
[S] Send Success/Fail
송신 성공 / 실패
Name =
이벤트 종류
Remain =
송신 대기 큐 잔량 — 0~1 이 정상

## Slide 17
Warning — 본래 Core 의 경고를 잡는 로그다
CoreForm | AP SNMP 기능이 추가되며 묻혔지만, Core 경고가 여기 남는다
Core 경고 (3일 스캔 : 총 44건)
08:26:01.692, U.189 ComThread Time Increased... 3667ms, Reply=31ms, Step=StepComMgrRun->StepComMgrWaitRecvData
08:26:01.727, U.190 ComThread Time Increased... 3624ms, Reply=31ms, Step=StepComMgrRun->StepComMgrWaitRecvData
08:26:01.727, U.187 ComThread Time Increased... 3108ms, Reply=62ms, Step=StepComMgrRun->StepComMgrWaitRecvData
... 같은 시각(08:26:01)에 수십 대 동시 발생 ...
읽는 법 — Reply 와 스레드 시간을 분리해서 본다
Reply(차량 응답)는 31ms 로 정상인데 통신 스레드가 3.5초 걸렸다 → 원인은 차량이 아니라 서버측 부하다. 여러 차량이 같은 시각에 동시에 뜨면 서버측, 한 대만 뜨면 그 차량 통신이다.
Core 경고 3종
ComThread Time Increased
차량 통신 스레드 처리 지연
ExecuteOrder Elapsed Time
오더 처리 지연
Request timed out
SNMP/REST 폴링 응답 없음
설비 SNMP 감시 (같은 로그에 혼재)
09:09:10.666, OCS02_SNMP, POWER/STATUS - 2
09:09:10.681, UPS_SNMP, BATTERY/STATUS - 0
09:09:10.729, AP01_SNMP, CPU/STATUS - 84
09:09:10.730, AP02_SNMP, CPU/STATUS - 17
09:09:10.735, AP04_SNMP, CPU/STATUS - 65
역할 Core 내부 경고(통신·오더 지연) + 설비 SNMP 상태값을 한 로그에 기록.
확인 서버 지연 징후. _SNMP 가 없는 줄만 걸러내면 Core 경고만 남는다 → Select-String -NotMatch '_SNMP'
AP CPU 값은 CommT 타임아웃과 직결 — AP01 84% 처럼 편차가 크면 그 AP 커버리지 구간을 점검한다

## Slide 18
UIException
CoreForm · UI/DB 예외 | 대만 사이트라 OS 로케일이 번체 중문
08-03 09:50:57.847, 在接收來自伺服器的要求時發生傳輸層級的錯誤。
(provider: TCP Provider, error: 0 - 遠端主機已強制關閉一個現存的連線。)
08-03 09:50:57.847, .Net SqlClient Data Provider
08-03 09:50:57.847, 於 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(...)
於 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(...)
於 System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(...)
於 System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadNetworkPacket()
자주 보는 중문
傳輸層級的錯誤
전송 계층 오류
遠端主機已強制關閉
원격 호스트가 연결을 강제 종료
現存的連線
기존 연결
逾時
타임아웃
於
at (스택 프레임)
위 메시지의 뜻
"서버 요청 수신 중 전송 계층 오류 — 원격 호스트가 기존 연결을 강제 종료함" → DB 연결이 끊긴 것
역할 HMI/UI 계층과 DB 사이에서 발생한 예외와 스택.
확인 간헐 발생은 무해. 몰려서 나오면 DB 서버 또는 네트워크 점검
추정 다중 라인 엔트리 — 건수는 타임스탬프로 시작하는 줄만 센다

## Slide 19
PlcTag ① PLC 태그의 본체는 장비 감시다
CoreForm · PLC ↔ OCS | 태그맵 1,988개 구성 · 260103_PlcTag_L30.xlsx
Chart: 
| SYSTEM_ERR (CPS 장비에러) | STATION (스테이션) | CPS_ST (급전상태) | MONITOR (방화도어) | SAFETY | MTL
건수 | 1574 | 356 | 30 | 10 | 9 | 6
1,988개 중 1,574개가 장비 에러 태그
SYSTEM_ERR = CPS(비접촉 급전장치) 30대 × 에러 약 50종 전압(Over/Under/Peak) · 전류 · 게이트 폴트 · EMO · 퓨즈 · 팬 · 초기충전 실패 등 카세트 추적은 STATION 태그의 일부 기능이다.
STATION 태그의 8개 속성
_ST
장비 상태 (1정상/3알람)
_ALARMID
알람 번호 → ErrTag
_CSTID
카세트 ID
_EXIST
존재 여부
_USEUNUSE
사용/미사용
_INOUT
입출 방향
_CSTSIZE
카세트 크기
_FLOOR
바닥면
역할 PLC 태그 값이 바뀔 때마다 [이전값] -> [새값] 형식으로 기록.
확인 장비 상태·알람 확인, 카세트 위치 추적. 상세 주소와 R/W 결과는 ReadWrite 로그에서
SAFETY · MONITOR 태그가 잡는 것
라이트커튼 감지 · 방화도어(FD) 상태/패널 모드 · MTL 리프터 트랙/스토퍼 — 안전 계통 신호가 전부 PLC 태그로 올라온다.

## Slide 20
PlcTag ② 장비 알람과 카세트를 모두 잡는다
04:51 현장 로그 : 스테이션 765 알람 발생부터 복구까지 4분
04:51:30.459 STATION_765_ALARMID [0] -> [110] 알람 110 발생
04:51:30.459 STATION_765_ST [1] -> [3] 상태 : 정상 → 알람
04:55:16.966 STATION_763~766_ST [1] -> [2] 주변 스테이션 일괄 전환
04:55:18.528 STATION_765_ALARMID [110] -> [0] 알람 해제
04:55:18.528 STATION_765_ST [3] -> [2] 복귀 중
04:55:52.894 STATION_763~766_ST [2] -> [1] 전체 정상 복귀
ALARMID 는 ErrTag 로 조회한다
110 → 260103_ErrTag_L30.xlsx 에서 ErrEvent=110, ErrType=STATIONALARM : "OLUS 송수신 조건이상" (code 8122)
ST 값 읽기 (관측 기준 · 추정)
1 = 정상 가동 3 = 알람 상태 2 = 전환/대기 (알람 전후에 거쳐 간다)
같은 로그가 카세트 이동도 추적한다 (09:40)
09:40:41 STATION_768_CSTID [] -> [TPK31082] 768 에 도착
09:40:43 STATION_768_EXIST [0] -> [1] 존재 ON
09:40:49 STATION_10768_CSTID [] -> [TPK31082] 10768 에 나타남
09:40:49 STATION_768_CSTID [TPK31082] -> [] 768 비움 (이동 완료)
이상 판별 : _CSTID 는 찼는데 _EXIST=0 이면 불일치(센서 또는 DB 오류) · 값 변화가 아예 없으면 PLC 통신 두절

## Slide 21
ReadWrite · PlcCommLog · MsgTransfer
PLCDRIVERFORM · PLC ↔ OCS
ReadWrite — 태그 읽기/쓰기 + 3단계 결과
08-03 09:40:41.830, TagName : STATION_768_CSTID, PlcNum : 6, ADDRESS : 10410, DATATYPE : STR,
OLD : , NEW : TPK31082, PLCREAD : OK, DBWrite : OK, PlcConnection : OK
08-03 08:29:18.004, TagName : STATION_30799_ALARMID, PlcNum : 3, ADDRESS : 10651, DATATYPE : INT,
OLD : 0, NEW : 120, PLCREAD : OK, DBWrite : OK, PlcConnection : OK
PlcNum / ADDRESS
PLC 번호 / 실제 메모리 주소
DATATYPE
STR 문자열 / INT 정수 / BIT 비트
OLD → NEW
값 변화
PLCREAD
PLC 읽기 성공 (NG → 통신/주소 문제)
DBWrite
DB 기록 성공 (NG → PLC 와 DB 불일치)
PlcConnection
PLC 연결 상태 (NG → 연결 끊김)
역할 PlcTag 의 상위 로그. 어느 PLC 의 어느 주소에 썼고 DB 기록까지 성공했는지 기록.
확인 PLC 와 DB 가 안 맞을 때. 3단계(PLCREAD·DBWrite·PlcConnection)가 전부 OK 여야 정상
PlcCommLog — PLC 연결 상태
09:13:04.806, U. 4, CurrentStep : Run ,
BeforeStep : WaitConnect, AccessMode : None
09:13:04.806, U. 3, CurrentStep : Run ,
BeforeStep : WaitConnect, AccessMode : PLC_READ
U. n 은 차량이 아니라 PLC 번호(1~8). Run 이 정상, WaitConnect 에 머물면 미연결.
MsgTransfer — Core → PLC 쓰기 요청
09:41:06.468, [CoreToPlcDrv] EvtNumber : 04106464
EventWriteDataRequest
<WcfEvent><Header>
<WORKTYPE>Update</WORKTYPE> <PROCESS>4</PROCESS>
Order 의 Write PLC CstID 와 짝이 되고, 실제 결과는 ReadWrite 에 남는다.

## Slide 22
MCSSystem · WCFMsgTransfer
MCSIF_Form · HOST ↔ OCS
MCSSystem
Host 명령 처리 결과
09:48:47.086, S2F49 TRANSFER Call Prevented,
VehicleNumber = 50, CmdID = 737278,
EventNumber = 4846648
09:48:47.695, S2F49 TRANSFER Call Prevented,
VehicleNumber = 50, CmdID = 737279, ...
09:49:37.651, S2F41 ABORT Order Step is
CompleteStep, CmdID = 737271
09:52:52.400, S2F41 Remove Cannot find Cassette ID
역할 Host 가 내린 명령의 처리 결과(주로 실패)를 기록.
확인 Host 지시가 거부된 이유를 가장 먼저 확인. 1시간에 몇 건이 정상
S2F49
Host 의 반송 지시
S2F41
Host 의 제어 명령 (ABORT/Remove)
CmdID·EventNumber
OrderNack 과 조인하는 키
WCFMsgTransfer
Core ↔ MCSIF 이벤트
09:08:07.507, [CoreToMCS] [ID=0] EvtNum : 00807503,
SysByte : 00000000 EventName : EventAlarmSetReport
09:08:07.507, [CoreToMCS] [ID=0] ... EventAlarmSet
09:08:07.820, [CoreToMCS] [ID=0] ... EventMonitoredVehicle
09:08:07.958, [CoreToMCS] [ID=1] ... EventMonitoredVehicle,
HandleReceiveCoreEventMsg failed NOT_DEFINE_XCOMPROC
09:08:09.568, [CoreToMCS] [ID=0] ... EventVehicleArrived
09:08:12.459, [CoreToMCS] [ID=0] ... EventAlarmClearReport
역할 Core 가 만든 이벤트를 MCSIF 가 받아 처리한 이력.
확인 이벤트 유실·처리 실패 확인. failed 가 보이면 인터페이스 정의를 점검
추정 위 예 : 채널 0 은 성공, 채널 1 만 NOT_DEFINE_XCOMPROC 로 실패
[CoreToMCS]
Core → MCSIF 방향
[ID=n]
Host 연결 채널 번호
EvtNum
이벤트 번호 — XML 로그 조인 키
failed ...
처리 실패 사유

## Slide 23
SecsMsgTransfer · WCFMsgTransferXML
MCSIF_Form · HOST ↔ OCS
SecsMsgTransfer
SECS 메시지 송수신
09:08:29.937, [ID=1] EvtNum : 00829783, SysByte :
00000000, [SEND] S6F11 CEID = 503,
(CEID_Unit_Alarm_Clear)
09:08:29.984, [ID=1] ... SysByte : 00B0D35A,
[RECV] S5F2 Alarm Report Acknowledge ... OK
09:08:31.530, ... [SEND] S5F1, Alarm Report Send
09:08:32.765, ... [SEND] S6F11 CEID = 52, (CEID_Alarm_Set)
09:08:33.561, ... [SEND] S6F11 CEID = 201,
(CEID_Vehicle_Arrived)
역할 SECS 규격 메시지의 송수신 이력과 CEID.
확인 Host 보고가 실제로 나갔는지 확인. [SEND] 후 [RECV] S5F2 가 없으면 Host 미수신
[SEND] / [RECV]
OCS→Host / Host→OCS
S6F11 / S5F1 / S5F2
이벤트 보고 / 알람 보고 / 알람 응답
CEID =
이벤트 ID (51·52 알람, 503·504 유닛알람, 201 도착)
SysByte
Secom 원문(SECS-I/II)과 조인하는 키
WCFMsgTransferXML
이벤트 XML 원문
<EVENTNAME>EventTransferPaused</EVENTNAME>
<EVENTNUMBER>23677</EVENTNUMBER>
<MESSAGEID>23677</MESSAGEID>
<USERNAME>ADMIN</USERNAME>
<TRIGGER>CORE</TRIGGER>
<DATETIME>2026-08-03 09:00:23.670</DATETIME>
<WORKTYPE>Occure</WORKTYPE>
<PCNAME>STOTA20100</PCNAME>
<IPADDRESS>10.36.202.163_10.1.1.253_...</IPADDRESS>
역할 이벤트의 전체 내용을 XML 원문으로 보관.
확인 이벤트 상세 내용이 필요할 때만. WCFMsgTransfer 에서 EvtNum 특정 후 조회
EVENTNUMBER
WCFMsgTransfer 의 EvtNum 과 동일
TRIGGER
CORE=자동 / ADMIN·GT=사람 조작
WORKTYPE
Occure / Update 등 동작 구분
USERNAME
조작자 계정

## Slide 24
SECS-II · SECS-I · SECOMDRIVER
Secom · HOST ↔ OCS | 하루 170MB — 시각과 SystemBytes 를 특정한 뒤 그 부분만 연다
SECS-II — 전문 해석본 (사람이 읽는 형태)
08-03 00:00:24.506 SEND : D1 S6F11 W SystemBytes=11517666
<L 3 <U4 1 DATAID '0'> <U2 1 CEID '504'> <L 1 <L 2 <U2 1 RPTID '12'>
<L 6 <A 10 EQPNAME 'STOTA20100'> <A 10 UNITID 'STOTA00088'>
<U2 1 ALARMID '30'> <A 34 ALARMTEXT 'FRONT_VEHICLE_SENSOR_DETECTED_STOP'>
<A 0 VEHICLECURRENTPOSITION ''> <A 1 UNITSTATUSCLEABLE 'N'> > > > >.
08-03 00:00:24.506 SENT : S6 F11 [11517666] ErrorCode=0
SystemBytes
SecsMsgTransfer 와 조인하는 키
CEID / RPTID
이벤트 ID / 리포트 ID
EQPNAME
OCS 서버명 / UNITID 는 차량 유닛
ALARMID
알람 번호 (ALARMTEXT 는 이름)
ErrorCode=0
송신 성공 (≠0 이면 Host 거부)
<L> <A> <U2>
리스트 / ASCII / 부호없는 2바이트
SECS-I — 바이너리 원문
00:00:37.690 SEND 00 01 86 0B 00 00 00 AF BF 08
Length = 86 (S6F11W) [SB=11517704]
41 0A 53 54 4F 54 41 32 30 31 30 30 ...
00:00:37.706 RECD ... (S6F12) [SB=11517703]
41 0A 53 54... 는 ASCII (41=A타입, 0A=길이10, 'STOTA20100'). SEND 에 대응하는 RECD 가 없으면 Host 미응답.
SECOMDRIVER — HSMS 드라이버
00:01:01.810 (5) (68) HSMSDriver OnReadHsms
LinkTest Restart Success
00:01:01.825 (5) (50) CHSMSDriver NormalMessage
[Before/After ReceiveEvent SystemByte: 11517754]
LinkTest Restart Success 가 주기적으로 나와야 정상. Before 만 있고 After 가 없으면 그 메시지에서 멈춘 것이다.

## Slide 25
정상 기준값 (현장 실측)
2026-08-03 10시대 1시간 · 차량 44대 운영 기준
항목
정상 실측값
이상 판정
Core CPU
0.0 ~ 0.1%
20% 초과 지속
RAM
2,280MB / 59.8% 고정
계속 증가 → 누수
DB / HQ / PQ 큐
전부 0
0 아니고 증가 → 적체
Ping 성공률 / 응답
99.87% / 평균 14.1ms
99% 미만 · 평균 50ms 초과
CommT 타임아웃
491건/시간 (차량당 18~24)
특정 차량 수백 건
PntOccupy
Deny 23,716 / Confirm 10,723
특정 JCR 집중 · 해제 누락
알람 30번 / 31번
504건 / 3건 (시간당)
급증 = 정체 심화
OrderNack / OrderFail
3건 / 0~수 건 (시간당)
급증
MsgSend Remain
0 ~ 1
계속 증가
Finder Tm
1ms 미만
수 ms 이상
MoveHistory Time
874 ~ 2,000ms
구간 평균 급증
ComThread 경고
0~수 건/일
동시 다발 = 서버측 부하
CommException
2KB/일 수준
MB 단위 = 재접속 폭증
AP CPU (SNMP)
13 ~ 17%
84% 같은 편차

## Slide 26
증상별 진입점
순서대로 여는 것이 중요하다 — 뒤 로그부터 보면 증상을 원인으로 오인한다
특정 차량이 안 움직임
Comm
PntOccupy
Order
Finder
라인 전체 정체
MoveHistory
PntOccupy
VehicleEvent
반송 지시가 안 나감
OrderNack
MCSSystem
SelectOrder
작업이 계속 넘어감
HandOver
OrderFail
SelectOrder
카세트 ID 오류
OrderNack
PlcTag
ReadWrite
Host 연동 문제
MsgSend
WCFMsgTransfer
SecsMsgTransfer
SECOMDRIVER
무선 통신 불량
CommT
Ping
Warning
장비(PLC) 이상
PlcTag
ReadWrite
PlcCommLog
서버가 느림
Event
Warning
UIException
용량이 크거나 건수가 많은 로그가 원인인 경우는 드물다 — 근본 원인 · 증상 · 노이즈를 반드시 분리한다